Электродвигатели

асинхронные

с  короткозамкнутым  ротором взрывозащищенного исполнения

Условные  обозначения

| ВА | 100 |  | L |  | 2 | У |  | 2 |  | IP55 |  | 5,5кВт |  | 3000об/мин |  | IM 1081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |

1 - серия (тип)

2 - высота оси вращения (габарит)

3 - длина сердечника и/или длина станины

4 - количество полюсов

5 - климатическое исполнение

6 - категория размещения

7 - степень защиты

8 - мощность

9 – частота вращения (синхронная)

10 - монтажное исполнение

серия (тип) электродвигателя:

ВА – обозначение взрывозащищенных электродвигателей

габарит электродвигателя (высота оси вращения):

расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрах

80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

длина сердечника и /или длина станины:

А, В, С – длина сердечника

S, L, M – установочные размеры по длине станины

количество полюсов электродвигателя:

2, 4, 6, 8

климатическое исполнения электродвигателя:

У – умеренный климат

Т – тропический климат

УХЛ – умеренно холодный климат

категории размещения:

5 – в помещении с повышенной влажностью

4 – в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями

3 – в помещении

2 – на улице под навесом

1 – на открытом воздухе

степень защиты электродвигателя (IP):

первая цифра: защита от пыли

| IP | Определение |
| --- | --- |
| 0 | без защиты |
| 1 | защита от твердых объектов размерами свыше 50 мм |
| 2 | защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм |
| 3 | защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм |
| 4 | защита от твердых объектов размерами свыше 1мм |
| 5 | защита от пыли (без осаждения опасных материалов) |
| 6 | полная защита от пыли |

вторая цифра: защита от влаги

| IP | Определение |
| --- | --- |
| 0 | без защиты |
| 1 | защита от вертикально падающих капель |
| 2 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали |
| 3 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали |
| 4 | защита от брызг воды любого направления |
| 5 | защита от струй воды любого направления |
| 6 | защита от воздействий, подобных морским накатам |

Электродвигатели  асинхронные  трехфазные

взрывозащищенные серии ВА.

Предназначены для привода механизмов внутренних и наружных установок в газовой, нефтедобывающей, химической и других смежных отраслях промышленности (кроме рудничных производств), где могут образовываться взрывоопасные газо- и паро-воздушные смеси, отнесенные к категориям IIA и IIB и группам воспламеняемости T1, T2, T3, T4.

Рассчитаны  для  работы  от  сети  переменного  трехфазного  тока частотой    50Гц,  напряжение 380В, 220/380, 380/660 В, степень  защиты   IP55, класс  изоляции  F, метод охлаждения IC411, класс энергоэффективности IE1. Тип взрывозащиты 1ExdIIBT4.

Климатические  исполнения:  У, УХЛ, Т  по  ГОСТ 15150.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей приведены на рисунке 1

и в таблице 1. Технические характеристики представлены в таблице 2.

Рисунок 1.

Таблица 1

| Тип | Число полюсов | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
| --- | --- | --- |
|  |  | L l30 | HD h31 | AC d30 | P d24 | S d22 | N d25 | E l1 | C l31 | B l10 | H h | A b10 | K d10 | M d20 | F b1 | G g | D d1 | T l20 | AB b11 | BB l11 | AB b11 | Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| ВА80 | 2,4,6,8 | 330 | 300 | 155 | 200 | 4х12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 | 3,5 | 160 | 130 | 175 | 45° |
| ВА90 | 2,4,6,8 | 380 | 320 | 175 | 250 | 4х14,5 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 10 | 215 | 8 | 20 | 24 | 4 | 180 | 150 | 175 |  |
| ВА100S | 2,4 | 435 | 345 | 195 | 250 | 4х14,5 | 180 | 60 | 63 | 112 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 200 | 176 | 180 |  |
| ВА100L | 2,4,6,8 | 435 | 345 | 195 | 250 | 4х14,5 | 180 | 60 | 63 | 140 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 200 | 176 | 180 |  |
| ВА112 | 2,4,6 | 495 | 360 | 220 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 12 | 265 | 10 | 27 | 32 | 4 | 240 | 200 | 195 |  |
| ВА132S | 2,4,6,8 | 481 | 426 | 260 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 140 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 280 | 190 | 185 |  |
| ВА132M | 2,4,6,8 | 506 | 426 | 260 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 178 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 280 | 240 | 185 |  |
| ВА160S | 2 | 640 | 480 | 313 | 350 | 4x18,5 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 | 5 | 324 | 260 | 240 |  |
| ВА160S | 4,6,8 | 640 | 480 | 313 | 350 | 4x18,5 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 324 | 260 | 240 |  |
| ВА160M | 2 | 680 | 480 | 313 | 350 | 4x18,5 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 | 5 | 324 | 300 | 240 |  |
| ВА160M | 4,6,8 | 680 | 480 | 313 | 350 | 4x18,5 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 324 | 300 | 240 |  |
| ВА180S | 2 | 730 | 540 | 360 | 400 | 4x18,5 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 350 | 310 | 240 |  |
| ВА180S | 4,6,8 | 730 | 540 | 360 | 400 | 4x18,5 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 350 | 310 | 240 |  |
| ВА180M | 2 | 750 | 540 | 360 | 400 | 4x18,5 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 350 | 350 | 240 |  |
| ВА180M | 4,6,8 | 750 | 540 | 360 | 400 | 4x18,5 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 350 | 350 | 240 |  |
| ВА200M | 2 | 805 | 574 | 393 | 450 | 8x18,5 | 350 | 110 | 133 | 267 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 | 5 | 390 | 366 | 250 | 22,5° |
| ВА200M | 4,6,8 | 835 | 574 | 393 | 450 | 8x18,5 | 350 | 140 | 133 | 267 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 | 5 | 390 | 366 | 250 |  |
| ВА200L | 2 | 805 | 574 | 393 | 450 | 8x18,5 | 350 | 110 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 | 5 | 390 | 366 | 250 |  |
| ВА200L | 4,6,8 | 835 | 574 | 393 | 450 | 8x18,5 | 350 | 140 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 | 5 | 390 | 366 | 250 |  |
| ВА225M | 2 | 845 | 620 | 440 | 550 | 8x19 | 450 | 110 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 16 | 49 | 55 | 5 | 430 | 380 | 250 |  |
| ВА225M | 4,6,8 | 875 | 620 | 440 | 550 | 8x19 | 450 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 430 | 380 | 250 |  |
| ВА250S | 2 | 945 | 690 | 494 | 550 | 8x18,5 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 490 | 420 | 275 |  |
| ВА250S | 4,6,8 | 945 | 690 | 494 | 550 | 8x18,5 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 | 5 | 490 | 420 | 275 |  |
| ВА250M | 2 | 945 | 690 | 494 | 550 | 8x18,5 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 490 | 420 | 275 |  |
| ВА250M | 4,6,8 | 945 | 690 | 494 | 550 | 8x18,5 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 | 5 | 490 | 420 | 275 |  |
| ВА280S | 2 | 1010 | 750 | 550 | 660 | 8x18,5 | 550 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 545 | 440 | 300 |  |
| ВА280S | 4,6,8 | 1010 | 750 | 550 | 660 | 8x18,5 | 550 | 170 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 545 | 440 | 300 |  |
| ВА280M | 2 | 1060 | 750 | 550 | 660 | 8x18,5 | 550 | 140 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 545 | 490 | 300 |  |
| ВА280M | 4,6,8 | 1060 | 750 | 550 | 660 | 8x18,5 | 550 | 170 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 545 | 490 | 300 |  |
| ВА315S | 2 | 1240 | 960 | 630 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 | 6 | 635 | 630 | 350 |  |
| ВА315S | 4,6,8 | 1270 | 960 | 630 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 | 6 | 635 | 630 | 350 |  |
| ВА315M | 2 | 1390 | 960 | 630 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 | 6 | 635 | 780 | 350 |  |
| ВА315M | 4,6,8 | 1420 | 960 | 630 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 | 6 | 635 | 780 | 350 |  |

Таблица 2

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/ Мн | Мmax/ Мн | Iн, А (U=380В) |  |
| 3000 об/мин |
| ВА80A2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 26 |
| ВА80B2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 27 |
| ВА90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 35 |
| ВА100S2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,2 | 41 |
| ВА100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 47 |
| ВА112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 68,5 |
| ВА132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 97 |
| ВА160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 130 |
| ВА160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 147 |
| ВА180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 190 |
| ВА180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 233 |
| ВА200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 285 |
| ВА200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 312 |
| ВА225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 100 | 392 |
| ВА250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 135 | 509 |
| ВА250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 160 | 535 |
| ВА280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 195 | 651 |
| ВА280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 233 | 743 |
| ВА315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 279 | 1081 |
| ВА315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 348 | 1302 |
| ВА80A4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 26 |
| ВА80B4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | 27 |
| ВА90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 35 |
| ВА100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 43 |
| ВА100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | 48 |
| ВА112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | 67,5 |
| ВА132S4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6 | 83 |
| ВА132M4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 105 |
| ВА160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 147 |
| ВА160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 162 |
| ВА180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 200 |
| ВА180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 223- |
| ВА200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 300 |
| ВА200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 334 |
| ВА225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 103 | 426 |
| ВА250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138,3 | 511 |
| ВА250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 165 | 558 |
| ВА280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 201 | 741 |
| ВА280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 240 | 830 |
| ВА315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 288 | 1137 |
| ВА315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 360 | 1328 |
| ВА80A6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 5,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 26 |
| ВА80B6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 27,5 |
| ВА90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 34,5 |
| ВА100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 44,5 |
| ВА112MA6 | 3 | 960 | 81,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 7,4 | 64 |
| ВА112MB6 | 4 | 960 | 82,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 9,75 | 69 |
| ВА132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 12,9 | 85 |
| ВА132M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 17,2 | 106 |
| ВА160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 24,5 | 135 |
| ВА160M6 | 15 | 970 | 89,0 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 31,6 | 172 |
| ВА180M6 | 18,5 | 980 | 90,0 | 0,81 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 38,6 | 200 |
| ВА200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 44,7 | 325 |
| ВА200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 59,3 | 306 |
| ВА225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 71,0 | 372 |
| ВА250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 86,0 | 457 |
| ВА250M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 104 | 504 |
| ВА280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 142 | 783 |
| ВА280M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 169 | 830 |
| ВА315S6 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 207 | 1084 |
| ВА315M6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 245 | 1271 |
| ВА80A8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,49 | 21 |
| ВА80B8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,17 | 23 |
| ВА90LA8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,43 | 30 |
| ВА90LB8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 3,36 | 32 |
| ВА100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 4,4 | 41 |
| ВА112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 54 |
| ВА112MB8 | 3 | 710 | 80,0 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 7,8 | 57 |
| ВА132S8 | 4 | 720 | 81,0 | 0,73 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 10,3 | 88 |
| ВА132M8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 13,6 | 91 |
| ВА160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 17,8 | 142 |
| ВА160M8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | 172 |
| ВА180M8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | 34,1 | 205 |
| ВА200M8 | 18,5 | 730 | 90,0 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 41,1 | 265 |
| ВА200L8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 48,9 | 304 |
| ВА225M8 | 30 | 735 | 91,0 | 0,79 | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 63 | 383 |
| ВА250S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 78 | 490 |
| ВА250M8 | 45 | 740 | 92,0 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 94 | 523 |
| ВА280S8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 1,8 | 2,0 | 111 | 778 |
| ВА280M8 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 1,8 | 2,0 | 150 | 830 |
| ВА315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 178 | 1078 |
| ВА315M8 | 110 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 217 | 1260 |